Инструкция по работе с диагностическим интерфейсом

OP-COM

Версия прошивки 1.39/1.44 Firmware

Версия 08-2010 Software

Оглавление

1.	ОВD разъем.	3

2.	ИНСТАЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ.	6

3.	Знакомство с программой.	9

4.	Программирование дополнительных функций.	16

4.1.	Включение функции закрытия центрального замка при наборе скорости и закрытие окон с брелка ключа.	16

4.2.	Активация бортового компьютера	18

# ОВD разъем.

Диагностический Интерфейс (далее адаптер) подключается к ОВД разьему.

Существуют 2 типа интерфейса:

К-line (KWP-2000) –Astra F,G; Corsa B,C; CoMBO; Meriva A; Vectra B; Zafira A

CAN шина- Astra H; Corsa D; Vectra C; Insignia; Zafira B

Места нахождения интерфейса в автомобилях OPEL.

Opel Astra G- Интерфейс - K-Line

Opel Astra H Интерфейс - CAN шина

Opel Corsa С, CoMBO, Meriva A Интерфейс - K-Line

Opel Corsa D- Интерфейс - CAN шина

Opel Vectra B

В центральном тонеле, под крышкой, под ручкой ручного тормоза.

Интерфейс - K-Line

Opel Vectra C

В центральном боксе, под крышкой, под пепельнецей.

Интерфейс - CAN шина

Opel Zafira A

Интерфейс - K-Line

Opel Zafira B

В центральном тонеле, под крышкой, под ручкой ручного тормоза.

Интерфейс - CAN шина

# ИНСТАЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ.

Распаковываем архив с OP-COM  в удобное место.

Обратите внимание на папку «Drivers».

(БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АВТО)подключаем сканер к порту ЮСБ ноутбука, должен гореть красный диод на сканере. Далее WINDOWS  скажет, что для данного устройства драйверы не обнаружены, и предложит их поискать в интернете. Отказываемся от этого.

Затем:
На  значке «Мой компьютер» – правой кнопкой «Свойства»- «Диспетчер устройств»

В группе «Контроллеры USB» находим наш сканер (у него должен стоять Восклицательный знак на желтом фоне).

Правой кнопкой мыши на нем – «Обновить драйверы»

В появившимся диалоговом окне, выбираем «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

В следующем  диалоговом окне нам необходимо указать на  папку «Drivers», которая находится  в той же папке что и OP-COM  (на неё мы обратили внимание в самом начале).  Ставим галочку (если не стоит) у параметра «Включая вложенные папки» И нажимаем кнопку «далее» внизу окна.

Далее происходит установка, в течении которой потребуется подтвердить, что вы действительно  собираетесь установить драйвера «без подписи».

Т.е.  выбираем «Все равно установить этот драйвер»

После завершения установки драйверов рекомендуется перезагрузиться.

Если драйвер не устанавливается из-за отсутствия цифровой подписи. Это не является проблемой драйвера или ОП-КОМа. Прежде всего это настройки вашей ОС WINDOWS 7. Для устранения этой проблемы рекомендуется задать в поисковиках запрос на эту тему.

После перезагрузки компьютера, подключаем (если отключали) адаптер к ЮСБ

Запускаем программу OP-COM.

В архиве есть две папки

«OP-COM 08-2010 EN» и

«OP-COM 08-2010 RUS»

В  первой папке находится полноценная  английская версия с минимальным переводом.

Во второй – полностью русифицированная версия -  в этой папке вы увидите 3 файла OP-COM

Первый – это OP-COM с измененной цветовой схемой

Второй подойдет для маленких экранов нет буков.

Третий – OP-COM с вполне стандартным интерфейсом.

# Проверка OP-COM.

На экране появится главное окно программы.

!!! ВНИМАНИЕ!!! Если Ваш адаптер имеет прошивку более старую например 1.33 прошивку, то при нажатии на кнопку «Проверка интерфейса» запустится процесс обновления!!!!  Если процесс обновления запустился, то его не останавливать!!!!

Окно «Настройки»

После завершения теста интерфейса Увидим информацию о результате теста, версию прошивки и серийник .

Если мы увидели это окно, то все драйверы установлены правильно  можно приступать  к работе.

Но предварительно надо проверить  насколько наш ОП-КОМ работоспособен.

Снимаем декоративную накладку скрывающую диагностический разъем.

- Выключаем зажигание

- Подключаем ОП-КОМ к машине

- Подключаем ОП-КОМ к ноуту

- Запускаем программу  OP-COM из папки

- ВКЛ зажигание, НО двигатель можно не запускать.

- В программе ОПКОМ- выбираем кнопку «Диагностика»

- Двойной клик на «AUTOMATIC Vehicle Identification» т.е. выбираем автоматическое определение машины.

- Далее выбираем «CAN» или «KWP-2000» в зависимости от вашей машины (см. стр 3)

- сканер выполнит подключение к автомашине и выведет общую инфу о машине( VIN, тип двигателя, год выпуска).

- Далее нажимаем КНОПКУ «Полные данные автомобиля». И наблюдаем процесс проверки всех блок автомобиля.

Если в окне мы видим, что все блоки «Present» (возможно отсутствие REC)  то OPCOM полностью рабочий.

Если же большее количество блоков имеют статус «No communication», то OPCOM нужно поменять у продавца.

Например как на след рисунке:

- 4. Знакомство с программой.

Для краткости в инструкции введем несколько понятий и опишем основные окна программы:

Диагностика – кнопка «Диагностика в главном окне программы»

ГОД- окно выбора модельного года автомобиля

МОДЕЛЬ- окно выбора модели Вашего авто

СИСТЕМА – окно выбора электронной системы автомобиля, к которой необходимо подключиться.

Здесь выбираем:

Vehicle- транспортное средство информация в целом.

Engine – двигатель

Transmission –роботы и автоматические коробки передач

Chassis- ходовая часть /шасси

Body-кузов

Infotainment System- информационно-развликательная система

Выбрав Двигатель, попадаем в следующее окно:.

Модель двигателя. – выбираем двигатель автомобиля

Выбрав «BODY»/ «Кузов» - увидим список электронных блоков кузова автомобиля.

ОКНО ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА

Подключившись к любому электронному блоку автомобиля, Вы увидите следующее окно.

Справа расположены кнопки :

«Fault Codes»- «Коды ошибок» – нажав на эту кнопку –будет выведено окно с кодами ошибок текущего блока
«Measuring Blocks» - «Блоки измерений» - нажав на эту кнопки будет выведено со списками параметров

«Output tests»- «Тесты» - запустит окно в котором можно будет активировать один из компонентов автомобиля (вентилятор, лампочки и т.д.)

«Programming»-«Программирование» - попадаем в окно в котором можно запрограммировать (при возможности) дополнительные функции.

# Программирование дополнительных функций.

# Включение функции закрытия центрального замка при наборе скорости и закрытие окон с брелка ключа.

Диагностика-Год- Машина-Кузов – REC

Программа подключится к блоку REC

Далее кнопка «Программирование»

Затем  «Program Variant Configuration»

Вводим Security Code и далее Откроется окно, в котором можно выбрать различные функции.

На второй странице мы увидим интересующие нас параметры.

Устанавливаем параметры «Windows Comfort Closing» - закрытие окон. И «Speed Dependent Locking» в значение  «PRESENT»

И нажимаем внизу окна «Программировать»

После завершения программирования конфигурации, выходим из REC. Далее удерживаем клавишу центрального замка около 3 секунд. Замок сначала закроется, а через 3 секунды откроется. После этого при достижении скорости в 20 км.ч. замок будет автоматически закрываться. Если снова удержать клавишу 3 секунды, то функция отключится и все вернется в привычный вид.

# Активация бортового компьютера

БК не является отдельным устройством, которое необходимо физически устанавливать, это всего лишь одна из функций, которую при определенных условиях можно включить. БК можно включить при комплектации графическим (GID), цветным (CID) или трехстрочным (BID) дисплеями

Вся аппаратура для работы БК на автомобилях с CAN шиной  имеется уже с завода и необходимо только перепрограммировать блок DIS для активации этой функции. Кодовый индекс (далее КИ) - это некое число, которое определяет поведение и алгоритм работы DIS модуля.

Имеются 4 вида блоков DIS  - дисплеев в Вашем автомобиле.

TID –дисплей с 2мя кнопками – на нем БК не активируется

BID- трехстрочный дисплей BID (Board-Info-Display)

GID- Графический дисплей GID (Graphic Info Display)

CID- Цветной дисплей CID (Color Info Display)

Для активации БК : Диагностика –Год- Машина- Информационно развлекательная система – DIS

Соединяемся с блоком DIS и в последней строке окна коммуникаций видим текущий кодовый индекс. Обычно для активации БК достаточно изменить текущий КИ на единицу в большую сторону. Кроме этого можно при вводе нового КИ также включить или отключить напоминание "Скользкая дорога".

Нажимаем кнопочку Programming и входим в окно режимов программирования.

«Программирование кодовых индексов»

Затем выводится окно программирования КИ

Выбираем необходимый нам КИ – с левой стороны , детальную информацию можно прочитать в окне справа

И Жмем кнопочку Start Programming и ожидаем окончания процесса программирования

После этого модуль DIS перезагружается за пару секунд и после этого бортовой компьютер включен. Для очистки совести мы можем войти в Program Variant Configuration и убедиться, что БК активизирован (Board Computer - Present).

История создания документа.

| Дата изменения | Предмет изменения |
| --- | --- |
| 10.09.2011 | Создание |
| 16.11.2011 | Добавление программирование КИ |

# Text boxes

Информация об электронном блоке. Версии прошивок и другие данные

Описание кодового индекса